## Slide 1: Fahrspurerkennung in Luftaufnahmen mittels Fahrzeugtrajektorien Masterarbeit
STEFFEN SCHMID, WS 18/19
IT-DESIGNERS GMBH
HOCHSCHULE FURTWANGEN – FAKULTÄT INFORMATIK

## Slide 2: Gliederung
Hintergrund, Ziele und Motivation
Überblick Modul Spurerkennung
Realisierung der Spurerkennung
Auswertung und Ergebnisse
Fazit und Ausblick

## Slide 3: 1. Hintergrund, Ziele und Motivation
Hintergrund
Masterthesis im Rahmen des MEC-View Teilprojektes „Luftbeobachtung“
Ziele des Projektes Luftbeobachtung:
  Auswertung von Luftaufnahmen des Straßenverkehrs (Fahrzeug-Positionen, Geschwindigkeiten etc.)
  Analyse des Fahrverhaltens der Verkehrsteilnehmer
  Erstellung von Verkehrssimulationen
Ziele und Motivation
Automatische Erkennung von Fahrspuren in Luftaufnahmen
Kenntnis der Fahrspuren ermöglicht genauere Untersuchung der Fahrverhalten
Verzicht auf visuell gestützte Verfahren
Erkennung der Spuren anhand von Trajektorie-Daten
Notes: Vortrag mit Details zum Projekt MEC-View heute Mittag (ganzer Block ab 15:00 Uhr)
Bislang Fahrspur-Definition manuell (aufwendig wenn viele Spuren, Kreuzungen etc.)
Visuell: Anfällig aufgrund von Verdeckungen, schlechten Belichtungsverhältnissen etc.
Trajektorie-Daten: Beschreiben Bewegungen der Fahrzeuge (werden bereits extrahiert)

## Slide 4: 1. Hintergrund, Ziele und Motivation
Integration der Spurerkennung in die MEC-View „Vehicle-Tracker“ Anwendung
Erkennung von Fahrspuren in unterschiedlichen Straßentopologien
  Autobahnen
  Kreuzungen
  Kreisverkehre
  Etc.

## Slide 5: 1. Hintergrund, Ziele und Motivation
Abb. 1.1: Fahrspurdefinition mittels Trajektoriedaten

## Slide 6: 2. Überblick Modul Spurerkennung
Spurerkennung wird Teilmodul der Anwendung „Vehicle-Tracker“
Abb. 2.1: Einordnung Spurerkennung in Gesamtsystem

## Slide 7: 2. Überblick Modul Spurerkennung
Abb. 2.2: Basisablauf der Spurerkennung
Notes: Ablauf definiert auf Basis Related Work
Vereinfacht (wichtigste Schritte)

## Slide 8: 3. Realisierung der Spurerkennung
Notes: Vorstellung der wichtigsten Schritte (grob, nicht alle)
Visuell anhand Bilder (besseres Verständnis)
Vorstellung des WAS, weniger des WIE (Zeit)

## Slide 9: 3.1 Vorverarbeitung der Trajektoriedaten
Wichtig um Qualität und Performance der nachfolgenden Schritte zu steigern
Entfernung von Ausreißern und defekten Trajektorien aus Roh-Daten
Erhalt von Trajektorien, welche eine Bewegung durch den untersuchten Straßenabschnitt vollständig beschreiben
Wichtigste Vorverarbeitungsschritte:
  Resampling der Trajektorien
  Entfernung zu kurzer Trajektorien
  Entfernung unterbrochener Trajektorien
Notes: Trajektorien: Nur Positionsinformationen
Defekte:
  Trajektorien stehender Autos
  Unterbrochene Trajektorien (Überdeckungen etc.)
  Trajektorien einzelner Fußgänger

## Slide 10: 3.1 Vorverarbeitung der Trajektoriedaten
Abb. 3.1: Vorverarbeitung Trajektoriedaten
Notes: Trajektorien: Nur Positionsinformationen
Defekte:
  Trajektorien stehender Autos
  Unterbrochene Trajektorien (Überdeckungen etc.)
  Trajektorien einzelner Fußgänger

## Slide 11: 3.2 Clusteranalyse der Trajektorien
Ziel: Identifikation von Spur-Clustern in Trajektoriedaten
Auswahl eines passenden Clusteralgorithmus und Distanzmaßes entscheidend für Ergebnisse
Gewählter Ansatz: DBSCAN Clusteralgorithmus und LCSS Distanzmaß
Vorteile des Ansatzes:
  Automatische Bestimmung der Clusteranzahl
  Umgang mit Ausreißern
  Vergleichsweise wenige, intuitive Parametrisierung
  Gute Performance
Notes: Bewegungsmuster ^= opt. Fahrspur
Jedes Cluster beschreibt ein mehrfach vorkommendes Bewegungsmuster im Straßenabschnitt

## Slide 12: 4.2 Clusteranalyse der Trajektorien
Abb. 3.2: Clusteranalyse der Trajektorien

## Slide 13: 3.3 Bestimmung der Spur-Geometrien
Spur-Geometrien werden aus Trajektorie-Clustern abgeleitet
Aufbau Spur-Geometrie:
  Mittellinie
  Zwei Hüll-Linien
Abb. 3.3: Aufbau Spur-Geometrie
Notes:   TODO: Austauschen des Bildes (Bild mit nur einer Spur)

## Slide 14: 3.3 Bestimmung der Spur-Geometrien
Bestimmung der Spur-Mittellinien
Mittellinien verlaufen mittig durch Trajektorie-Cluster
Abb. 3.4: Mittellinie in Trajektorie-Cluster

## Slide 15: 3.3 Bestimmung der Spur-Geometrien
Abb. 3.5: Bestimmung der Spur-Mittellinien

## Slide 16: 3.3 Bestimmung der Spur-Geometrien
Bestimmung der Spurhüllen
Hüll-Linien definieren Breite einer Spur
Bestimmung der Spurbreite auf Basis des Abstandes paralleler Mittellinien
Abb. 3.6: Konzept Bestimmung Spurhüllen
Notes: In Hsieh: Annahme alle Spuren sind parallel
Hier: Parallele Fahrspuren müssen identifiziert werden

## Slide 17: 3.3 Bestimmung der Spur-Geometrien
Abb. 3.7: Bestimmung der Spur-Hüllen
Notes: Bestimmung paralleler Fahrspuren
Berechnung des mittleren Abstandes zwischen parallelen Bahnen
Fallback auf Standardbreite, wenn keine parallele Spur existiert (basierend auf deutschen Richtlinien für Anlage von Autobahnen und Landstraßen)

## Slide 18: 3.4 Partitionierung der Spuren
Spur-Geometrien dürfen sich nicht überlagern
Überlagerte Spurabschnitte entfernen
Abb. 3.8: Beispiel Spur-Überlagerung
Notes: Unterschied Überlagerung & Kreuzung
Fahrzeuge müssen eindeutig einer Spur zuzuordnen sein
Schwierigkeit: Welche Spur soll partitioniert werden?
Intuitiv meist leicht ersichtlich, eindeutige Strategie für Algorithmus schwierig
Kriterien: Krümmung, Anzahl Fahrzeuge auf Spur, Länge

## Slide 19: 3.4 Partitionierung der Spuren
Abb. 3.9: Partitionierung der Spur-Geometrien
Notes: Wichtigste Schritte hiernach abgeschlossen
Optimierung etc.
Anlegen der Spuren in Datenformat der Vehicle-Tracker Applikation

## Slide 20: 4. Auswertung und Ergebnisse
Spurerkennungs-Algorithmus arbeitet in mehreren Schritten
In jedem Schritt können „Fehler“ auftreten, welche sich fortsetzen
Primäre Anforderung für korrekte Funktionsweise:
Ausreichend komplette Trajektorien auf jeder Fahrspur
Standard-Verhalten liefert in den meisten Fällen gute Ergebnisse
Bei Bedarf können Parameter von Benutzer angepasst werden

## Slide 21: 4. Auswertung und Ergebnisse
Abb. 4.1: Fahrspuren Datensatz Entennest

## Slide 22: 4. Auswertung und Ergebnisse
Abb. 4.2: Fahrspuren Datensatz Düsseldorf

## Slide 23: 4. Auswertung und Ergebnisse
Abb. 4.3: Fahrspuren Datensatz Neckartor

## Slide 24: 4. Auswertung und Ergebnisse
Abb. 4.4: Fahrspuren Datensatz Heilbronner-Straße

## Slide 25: 4. Auswertung und Ergebnisse
Abb. 4.5: Fahrspuren Datensatz Steinheim

## Slide 26: 5. Fazit und Ausblick
Entwickelter Ansatz kann Fahrspuren in unterschiedlichen Szenarien erkennen
Die Definition eines Verfahrens, welches sich in allen Situationen „richtig“ verhält, ist sehr schwierig beziehungsweise unmöglich
Mögliche Optimierungen und Weiterentwicklungen:
  Alternativer Clusteransatz (vollständige Trajektorien nicht als Voraussetzung)
Notes: „richtig“ == der Intuition des Menschen entsprechend

## Slide 27: Fragen & Feedback

## Slide 28: Quellen und Referenzen
[Makris et al., 2005], Learning semantic scene models from observing activity in visual surveillance. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part B: Cybernetics, 35(3), 397–408. https://doi.org/10.1109/TSMCB.2005.846652
[Hu et al., 2005], Similarity based vehicle trajectory clustering and anomaly detection. In Proceedings - International Conference on Image Processing, ICIP (Vol. 2, pp. 602–605). https://doi.org/10.1109/ICIP.2005.1530127
[Teng et al., 2015], Lane detection in surveillance videos using vector-based hierarchy clustering and density verification. In Proceedings of the 14th IAPR International Conference on Machine Vision Applications, MVA 2015 (pp. 345–348). IEEE. https://doi.org/10.1109/MVA.2015.7153201
[Hsieh et al., 2006], Automatic Traffic Surveillance System for Vehicle Tracking and Classification. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 7(2), 175–187. https://doi.org/10.1109/TITS.2006.874722

## Slide 29: Quellen und Referenzen
MEC-View Projektwebseite: http://mec-view.de/

## Slide 30: 2. Stand der Technik
Einige Arbeiten zum Thema Spurerkennung existieren bereits
Die meisten Veröffentlichungen lösen Problem visuell
Einsatz von Methoden aus den Bereichen Computer-Vision und Machine-Learning
Bisherige Vorgehen, welche mit Trajektoriedaten arbeiten, besitzen Einschränkungen:
  Speziallösungen für bestimmte Straßen-Geometrien
  Keine Bestimmung der realen Spur-Geometrien
  Überlagerungen von Fahrspuren
Notes: Visuelle Lösungen: meist über statitionäre Kameras oder über Kameras in Auto (Spurhalteassistenz etc.)

## Slide 31: 2. Stand der Technik
Abb. 2.1: Fahrspuren [Makris et al., 2005]
Abb. 2.2: Fahrspuren [Teng et al., 2015]
Notes: Visuelle Lösungen: meist über statitionäre Kameras oder über Kameras in Auto (Spurhalteassistenz etc.)

## Slide 32: 2. Stand der Technik
Abb. 2.3: Fahrspuren [Hsieh et al., 2006]
Abb. 2.4: Fahrspuren [Hu et al., 2005]
Notes: Visuelle Lösungen: meist über statitionäre Kameras oder über Kameras in Auto (Spurhalteassistenz etc.)

## Slide 33: 3.2 Clusteranalyse der Trajektorien
Abb. 3.2: Clusteranalyse der Trajektorien