## Slide 1: Fahrspurerkennung in Luftaufnahmen mittels Fahrzeugtrajektorien Masterarbeit
Steffen Schmid, WS 18/19
Hochschule Furtwangen – Fakultät Informatik
IT-Designers GmbH

## Slide 2: Gliederung
Hintergrund und Ziele der Arbeit
Stand der Technik
Realisierung der Spurerkennung
Ergebnisse der Fahrspurerkennung
Fazit und Ausblick

## Slide 3: 1. Hintergrund und Ziele der Arbeit
Hintergrund
Masterthesis im Rahmen des Forschungsprojektes MEC-View [1]
Teilprojekt „Luftbeobachtung“
  Auswertung von Luftaufnahmen des Straßenverkehrs (Fahrzeug-Positionen, Geschwindigkeiten etc.)
  Analyse des Fahrverhaltens der Verkehrsteilnehmer
  Erstellung von Verkehrssimulationen
  Optimierung des Fahrverhaltens von autonomen Fahrzeugen oder von Infrastrukturanlagen
Ziele und Motivation
Automatische Erkennung von Fahrspuren in Luftaufnahmen
Kenntnis der Fahrspuren ermöglicht genauere Untersuchung der Fahrverhalten
Verzicht auf visuell gestützte Verfahren
Erkennung der Fahrspuren anhand von Trajektoriedaten
Notes: MEC-View:
  Verbesserung des autonomen Fahrens in Innenstädten
  Kombination von Informationen aus Fahrzeuginternen Sensoren mit Infos aus Infrastruktursensoren, Verkehrsanalysen und Simulationen
Bislang Fahrspur-Definition manuell (aufwendig wenn viele Spuren, Kreuzungen etc.)
Visuell: Anfällig aufgrund von Verdeckungen, schlechten Belichtungsverhältnissen etc.
Trajektorie-Daten: Beschreiben Bewegungen der Fahrzeuge (werden bereits extrahiert)

## Slide 4: 1. Hintergrund und Ziele der Arbeit
Integration der Spurerkennung in die MEC-View „Vehicle-Tracker“ Anwendung

## Slide 5: 1. Hintergrund und Ziele der Arbeit
Abb. 1.1: Fahrspurdefinition mittels Trajektoriedaten

## Slide 6: 2. Stand der Technik
Einige Arbeiten zum Thema Spurerkennung existieren bereits
Die meisten Veröffentlichungen lösen Problem visuell
Wenige Arbeiten, welche Fahrspuren in Luftaufnahmen anhand von Trajektoriedaten ermitteln
Einschränkungen existierender Arbeiten:
  Speziallösungen für bestimmte Straßen-Geometrien
  Keine Bestimmung der realen Spur-Geometrien
  Überlagerungen von Fahrspuren
Notes: Visuelle Lösungen: meist über statitionäre Kameras oder über Kameras in Auto (Spurhalteassistenz etc.)

## Slide 7: 3. Realisierung der Spurerkennung
Abb. 3.1: Basisablauf der Spurerkennung
Notes: Vorstellung der wichtigsten Schritte (grob, nicht alle)
Visuell anhand Bilder (besseres Verständnis)
Vorstellung des WAS, weniger des WIE (Zeit)

## Slide 8: 3.1 Vorverarbeitung der Trajektoriedaten
Wichtig um Qualität und Performance der nachfolgenden Schritte zu steigern
Entfernung von Ausreißern und defekten Trajektorien aus Roh-Daten
Erhalt von Trajektorien, welche eine Bewegung durch den untersuchten Straßenabschnitt vollständig beschreiben
Notes: Trajektorien: Nur Positionsinformationen
Wichtigste Vorverarbeitungsschritte:
  Resampling der Trajektorien
  Entfernung zu kurzer Trajektorien
  Entfernung unterbrochener Trajektorien

## Slide 9: 3.1 Vorverarbeitung der Trajektoriedaten
Abb. 3.2: Vorverarbeitung Trajektoriedaten
Notes: Trajektorien: Nur Positionsinformationen
Defekte:
  Trajektorien stehender Autos
  Unterbrochene Trajektorien (Überdeckungen etc.)
  Trajektorien einzelner Fußgänger

## Slide 10: 3.2 Clusteranalyse der Trajektorien
Ziel: Identifikation von Spur-Clustern in Trajektoriedaten
Auswahl eines passenden Clusteralgorithmus und Distanzmaßes entscheidend für Ergebnisse
Gewählter Ansatz: DBSCAN Clusteralgorithmus und LCSS Distanzmaß
Notes: Bewegungsmuster ^= opt. Fahrspur
Jedes Cluster beschreibt ein mehrfach vorkommendes Bewegungsmuster im Straßenabschnitt

## Slide 11: 3.2 Clusteranalyse der Trajektorien
Abb. 3.3: Clusteranalyse der Trajektorien

## Slide 12: 3.3 Bestimmung der Spur-Geometrien
Spur-Geometrien werden aus Trajektorie-Clustern abgeleitet
Aufbau Spur-Geometrie:
  Mittellinie
  Zwei Hüll-Linien
Abb. 3.4: Aufbau Spur-Geometrie

## Slide 13: 3.3 Bestimmung der Spur-Geometrien
Abb. 3.5: Bestimmung der Spur-Mittellinien
Bestimmung der Spur-Mittellinien

## Slide 14: 3.3 Bestimmung der Spur-Geometrien
Abb. 3.6: Bestimmung der Spur-Hüllen
Bestimmung der Spurhüllen
Notes: Bestimmung paralleler Fahrspuren
Berechnung des mittleren Abstandes zwischen parallelen Bahnen
Fallback auf Standardbreite, wenn keine parallele Spur existiert (basierend auf deutschen Richtlinien für Anlage von Autobahnen und Landstraßen)

## Slide 15: 3.4 Partitionierung der Spur-Geometrien
Abb. 3.7: Partitionierung der Spur-Geometrien
Notes: Wichtigste Schritte hiernach abgeschlossen
Optimierung etc.
Anlegen der Spuren in Datenformat der Vehicle-Tracker Applikation

## Slide 16: 4. Ergebnisse der Fahrspurerkennung
Abb. 4.1: Fahrspuren Datensatz Entennest

## Slide 17: 4. Ergebnisse der Fahrspurerkennung
Abb. 4.2: Fahrspuren Datensatz Düsseldorf

## Slide 18: 4. Ergebnisse der Fahrspurerkennung
Abb. 4.3: Fahrspuren Datensatz Neckartor

## Slide 19: 4. Ergebnisse der Fahrspurerkennung
Abb. 4.4: Fahrspuren Datensatz Heilbronner-Straße

## Slide 20: 4. Ergebnisse der Fahrspurerkennung
Abb. 4.5: Fahrspuren Datensatz Steinheim

## Slide 21: 5. Fazit und Ausblick
Entwickelter Ansatz kann Fahrspuren in unterschiedlichen Szenarien erkennen
Ermittelte Spur-Geometrien stimmen meist gut mit realen Fahrspuren überein
Ausreichende Menge kompletter Trajektorien ist Voraussetzung
Die Definition eines Verfahrens, welches sich in allen Situationen korrekt verhält, ist schwierig beziehungsweise unmöglich
Mögliche Optimierungen und Weiterentwicklungen:
  Alternativer Clustering-Ansatz
  Korrektur der Fahrzeugpositionen bei niedrigen Aufnahmewinkeln
Notes: „richtig“ == der Intuition des Menschen entsprechend
Alternativer Clusteransatz (vollständige Trajektorien nicht als Voraussetzung)

## Slide 22: Fragen

## Slide 23: Quellen und Referenzen
[1]: MEC-View Projektwebseite: http://mec-view.de/

## Slide 24: Quellen und Referenzen
[Makris et al., 2005], Learning semantic scene models from observing activity in visual surveillance. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part B: Cybernetics, 35(3), 397–408. https://doi.org/10.1109/TSMCB.2005.846652
[Hu et al., 2005], Similarity based vehicle trajectory clustering and anomaly detection. In Proceedings - International Conference on Image Processing, ICIP (Vol. 2, pp. 602–605). https://doi.org/10.1109/ICIP.2005.1530127
[Teng et al., 2015], Lane detection in surveillance videos using vector-based hierarchy clustering and density verification. In Proceedings of the 14th IAPR International Conference on Machine Vision Applications, MVA 2015 (pp. 345–348). IEEE. https://doi.org/10.1109/MVA.2015.7153201
[Hsieh et al., 2006], Automatic Traffic Surveillance System for Vehicle Tracking and Classification. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 7(2), 175–187. https://doi.org/10.1109/TITS.2006.874722

## Slide 25: 1. Hintergrund und Ziele der Arbeit
Integration der Spurerkennung in die MEC-View „Vehicle-Tracker“ Anwendung
Erkennung von Fahrspuren in unterschiedlichen Straßentopologien
  Landstraßen
  Autobahnen
  Kreuzungen
  Kreisverkehre
  Etc.